## Slide 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Nghiên cứu một số phương pháp theo dõi đối tượng chuyển động và ứng dụng vào hệ thống giám sát mục tiêu
Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết, Lớp: CNG&MP15, Khóa: 15
Ngành: Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Công nghệ game và mô phỏng
Cán bộ hướng dẫn khoa học: Trung tá, GV, TS.Hà Chí Trung
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
MILITARY TECHNICAL ACADEMY

## Slide 2: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu bài toán Multiple Object Tracking - MOT
Tìm hiểu thuật toán YOLO và DeepSORT
Xây dựng chương trình bám mục tiêu với YOLO và DeepSORT

## Slide 3: NỘI DUNG 03 01 02 04 05
TỔNG QUAN VỀ MUlTIPLE OBJECT TRACKING
GIỚI THIỆU MÔ HÌNH YOLO
GIỚI THIỆU CÁC THUẬT TOÁN TRACKING
CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
ĐÁNH GIÁ VÀ
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 4: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN Multiple Object Tracking - MOT 01
Bài toán bám đối tượng (Object Tracking – OT) là bài toán theo dõi một hay nhiều đối tượng theo thời gian.

## Slide 5: PHÂN LOẠI Theo cách tiếp cận
Single Object Tracking –SOT: Theo dõi đơn đối tượng.
Mutiple Object Tracking – MOT: Theo dõi nhiều đối tượng

## Slide 6: PHÂN LOẠI Theo phương pháp
Detection Based Tracking –DBT: Detec đối tượng trước rồi dùng các thuật toán tracking để bám theo đối tượng.
Detection Free Tracking – DFT: Coi video như là chuỗi rồi tracking

## Slide 7: Detection-Based Tracking (DBT)
Tách phần Detection thành bài toán riêng
Liên kết các bounding box thu được ở mỗi frame và gán ID
=> Quá trình xử lí với mỗi frame mới như sau:
Detect: Phát hiện vị trí các đối tượng
Predict: Dự đoán vị trí mới dựa vào các frame trước đó
Associate: Liên kết các vị trí được phát hiện với các vị trí dự đoán

## Slide 8
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI ĐA ĐỐI TƯỢNG

## Slide 9: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH YOLO 02
YOLO(You Only Look Once) là một trong số những thuật toán mạnh mẽ nhất của Object Detection
Đặc điểm:
  Chỉ cần nhìn một lần vào ảnh.
  Tốc độ nhanh nhất trong các mô hình Object Detection.

## Slide 10: Cấu trúc YOLO
Kiến trúc:
Base Network là các mạng Convolution
Phần phía sau là Extra Layers

## Slide 11: Cách hoạt động

## Slide 12: Cách hoạt động
Chia ảnh đầu vào thành lưới có kích thước SxS.
Mỗi cell trên lưới dự đoán:
Bounding boxes.
Confidence scores
Object class
Output của mạng:
, , , , ,....,

## Slide 13
Non-max suppression (NMS)
Mục đích giảm số lượng bouding box trên các cell bị overlap

## Slide 14: GIỚI THIỆU CÁC THUẬT TOÁN TRACKING 03
Nội dung:
Giới thiệu về thuật toán SORT(Simple Online and Realtime Tracking)
Giới thiệu về thuật toán DeepSORT(Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric)

## Slide 15: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN SORT 03.1
Giới thiệu vào năm 2016.
Sử dụng hai thuật toán cốt lõi là Hungarian và Kalman Filter
Được sử dụng nhận dạng vị trí mục tiêu vào khung hình tiếp theo.
Ước tính độ dịch chuyển giữa các khung của mỗi vật thể với mô hình vận tốc không đổi tuyến tính độc lập với các vật thể khác.
: Toạ độ tâm đối tượng
: Diện tích và tỉ lệ khung hình của bounding box.
: Tốc độ di chuyển tương ứng

## Slide 16: Thuật toán Hungarian
Đề xuất giải pháp cho bài toán phân công công việc Linear Assigment.
Liên hê với OT:
  Có n detection(i = 1,2,....,n) và m track preditct (j = 1,2,...,n) dựa vào độ đo khoảng cách trong không gian vector liên kết i với j sao cho sai số là nhỏ nhất.

## Slide 17: Bộ lọc Kalman
Bộ lọc Kalman là một thuật toán chung được sử dụng để ước tính các tham số hệ thống.
Trong OT, Kalman Filter với vai trò dự đoán trạng thái update lại các detection sau khi đã được liên kết.

## Slide 18: Bộ lọc Kalman
Dự đoán trạng thái mới :
Update trạng thái:
Trong đó:
​ là giá trị biến trạng thái của quá trình.
là giá trị quan sát sau khi hiệu chỉnh.
, là các ma trận n*n (state transistion matrix) và m*n (measurement function).
​, ​ lần lượt là nhiễu của quá trình và nhiễu trong lúc đo đạc

## Slide 19: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN DeepSORT 03.2
Là thuật toán nâng cấp của SORT được ra mắt vào năm 2017
Vẫn sử dụng hai thuật toán cốt lõi là Hungarian và Kalman Filter.
Tăng cường khả năng bám mục tiêu nhờ Wire Residual Network kết hợp với phân lớp Cosine Sofmax.
Đề suất hai độ đo mới nhằm cải tiến dữ liệu:
  Khoảng cách Mahalanobis
  Khoảng cách Cosine
Xây dựng chiến lược đối sánh theo tầng cải tiến độ chính xác của liên kêt

## Slide 20: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN DeepSORT
Do là bản nâng cấp từ SORT các thành phần trong trạng thái của DeepSORT không thay đổi quá nhiều.
: Toạ độ tâm đối tượng.
: Diện tích và tỉ lệ khung hình của bounding box.
, : Tốc độ di chuyển tương ứng.
Các mô hình trạng thái và quan sát của DeepSORT giống với SORT.

## Slide 21: Luồng xử lý của DeepSORT

## Slide 22: Luồng xử lý của DeepSORT
Quá trình này gồm 6 bước:
  Sử dụng một mô hình Object Detection để phát hiện các Track trong khung hình hiện tại.
  Sử dụng bộ lọc Kalman để dự đoán trạng thái mới của các track.
  Đưa các track được xác nhận vào chiến lược đối sánh theo tầng nhằm liên kết với các track được phát hiện.
  Đưa các track chưa phân loại đến lớp lọc tiếp theo sử dụng thuật toán Hungary để liên kết lần 2.
  Xử lý phân loại Detections và Tracks.
  Dùng bộ lọc Kalman hiệu trỉnh lại trạng thái

## Slide 23: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 04
Chương trình thử nghiệm được cài đặt trên môi trường Windows 10. Sử dụng ngôn ngữ lập trình: Python 3.8.5
Chương trình có sử dụng các thư viện quan trọng: Tensorflow, OpenCV, Scikit-learn.

## Slide 24: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 05
Đánh giá kết quả
Hướng phát triển:
Thử sử dụng các bộ lọc mới của Kalman,
Cài đặt StrongSORT và mô hình YOLOv5.
Trainning bộ dữ liệu mới để mở rộng bài toán sang nhiều hướng.

## Slide 25: CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!